## Slide 1
막시무스
동대문구 출발 30분 생활권 기반
목적지 추천 분석
대중교통 접근성 · 상권 구조 · 소비 신호를 결합한 목적지 선택 베이스라인
DAT 분석 프로젝트 | 장한별 · 지우진 · 최시현
2026. 09
Notes: 표지 배경은 프로젝트용으로 생성한 일러스트입니다. 분석 내용은 로컬 산출물과 서울시 공공데이터에 근거합니다.

## Slide 2
02
문제 정의
목적지가 정해지기 전, ‘30분 안에 갈 만한 동네’를 데이터로 좁힌다
같은 30분 생활권이라도
목적에 따라 좋은 동네는 다르다
대중교통으로 실제 도달 가능한 후보를 먼저 만들고, 상권·소비·시설의 구조를 목적별로 비교한다.
핵심 질문
동대문구 어디서 출발하더라도
30분 내 도달 가능한 행정동 중
식사 · 카페 · 공부 · 쇼핑 · 여가문화에
각각 적합한 곳은 어디인가?
LLM은 결과를 설명할 수 있지만, 후보 생성과 순위 근거는 관측 데이터와 검증 모형이 담당한다.
MAXIMUS | DATA ANALYTICS PROJECT
2
Notes: 프로젝트 정의. LLM은 설명 보조 역할이며 순위 근거 자체가 아닙니다.

## Slide 3
03
분석 데이터와 단위
행정동 단위 상권 패널과 250m 격자 이동 데이터를 결합하는 구조
데이터 | 관측 단위 | 기간 | 분석 역할
B078 이동 | 250m 출발·도착 격자 × 시간 × 성·연령 | 원본 접근 대기 | 목적별 실제 유입량
서울시 카드매출 | 분기 × 행정동 × 서비스업종 | 2023Q1–2025Q4 | 소비 규모·시간대·연령
서울시 점포 | 분기 × 행정동 × 서비스업종 | 2023Q1–2025Q4 | 업종 구성·점포 수
유동·집객시설 | 분기 × 행정동 | 2021Q1–2026Q2 | 유입·시설 맥락
대중교통 원본 | 정류장·역·노선·구간 | 2026년 최신 확보본 | 30분 후보지 생성
9,060
목적별 피처 행
151개 동 × 12분기 × 5목적
53개
카드매출 원본 컬럼
시간대·요일·성·연령 포함
47개
B078 이동 원본 컬럼
OD 격자·이동시간·목적 포함
MAXIMUS | DATA ANALYTICS PROJECT
3
Notes: 출처: 서울시 우리마을가게 상권분석서비스 원본 CSV, 서울시 교통·지하철 운영 원본, B078 샘플 파일. B078 전체 원본은 서울 빅데이터캠퍼스 접근 후 사용합니다.

## Slide 4
04
원본 데이터는 이렇게 생겼다
집계된 상권 패널과 250m OD 이동 레코드를 억지로 개인 단위 결합하지 않는다
B078 이동 데이터 샘플
O_CELL_ID | D_CELL_ID | ST_TIME | PURPOSE | MOVE_TIME
다사31004675 | 다사31004500 | 20시 | 7 기타 | 53분
출발 250m 격자 | 도착 250m 격자 | 출발시각 | 이동 목적 | 분 단위
서울시 카드매출 원본 행
분기 | 행정동 | 업종 | 매출액 | 11–14시 매출
2025Q1 | 청운효자동 | 한식음식점 | 3,383,806,701원 | 1,348,487,189원
분기 집계 | 행정동 코드 | 서비스 업종 | 당월 합계 | 시간대별 합계
결합 원칙
① B078 250m 격자를 행정동으로 공간 매핑 ② 출발·도착·시간·연령·목적 단위의 이동량을 집계 ③ 같은 행정동·분기 상권 특성과 연결 ④ 개인을 재식별하거나 개인 카드내역과 결합하지 않음
현재 B078은 499행 스키마 검증용 샘플만 보유한다. 전체 원본을 확보한 뒤에만 목적별 이동량을 학습의 정답값으로 사용한다.
MAXIMUS | DATA ANALYTICS PROJECT
4
Notes: B078 샘플: data/external/B078_PURPOSE_250M_202403_sample.csv. 카드매출 예시: data/raw/seoul_commercial_sales_dong_2025.csv 첫 행. B078 MOVE_TIME 공식 단위는 분입니다.

## Slide 5
05
ODsay 검토와 30분 접근성 모형
실시간 경로 API는 후보 재검증에 쓰고, 전체 생활권 계산은 재현 가능한 정적 교통망으로 수행한다
ODsay에서 확인한 것
버스·지하철 통합 경로와 30분 접근성 폴리곤을 제공한다. 다만 수백 개 출발지의 반복 호출은 응답 형식·호출량·시점 차이 관리가 필요하다.
현재 실행 방식
서울시 버스 구간시간과 서울교통공사 시간표를 공통 그래프로 바꿔 334개 출발지에서 다익스트라 탐색을 수행했다.
출발지 334개
버스·지하철 네트워크
30분 최단시간 탐색
행정동 후보 집계
동대문구 정류장·역
공식 구간시간·시간표
대기·환승·도보 포함
출발지 도달 비율
가정: 버스 대기 5분 · 지하철 대기 3분 · 환승 2분 · 도보 1.2m/s · 출발 접근 600m · 환승 도보 250m
ODsay는 상위 후보의 개별 경로 재검증과 실서비스 단계의 실시간 경로 조회에 남긴다.
MAXIMUS | DATA ANALYTICS PROJECT
5
Notes: ODsay API 문서 및 docs/odsay_30min_pipeline.md, docs/local_transit_30min_colab.md. 현재 접근성 결과는 공식 운행자료 기반의 시간대 평균 모형이며 실시간 경로 결과가 아닙니다.

## Slide 6
06
30분 후보지의 범위
합집합이 아닌 ‘여러 출발지에서 반복 도달 가능한가’를 기준으로 후보군을 고른다
Chart: 
| 25% 이상 | 50% 이상 | 80% 이상
행정동 수 | 195 | 139 | 67
172개
08시 50% 도달 후보
153개
14시 50% 도달 후보
168개
19시 50% 도달 후보
153개
세 시간대 공통 후보
분석 기본 후보군
08시·14시·19시에 모두 ‘출발지의 50% 이상’에서 30분 내 도달한 153개 행정동. 상권 패널 코드와 안정적으로 결합된 151개 동을 이후 분석에 사용했다.
MAXIMUS | DATA ANALYTICS PROJECT
6
Notes: 출처: data/processed/local_transit_30min/time_period_candidates.csv. 후보 수는 시간대 보정 결과입니다.

## Slide 7
07
EDA: 유동인구만으로 매출을 설명하기 어렵다
비선형 기대매출을 기준으로 ‘사람은 많지만 소비가 약한 곳’과 그 반대를 찾는다
0.555
유동인구–매출 Spearman 상관
단일 지표의 한계
0.895
2025 분기 홀드아웃
비선형 기대매출 R²
0.792
동일 조건 선형모형 R²
관계의 곡선성
Chart: 
| 선형 Ridge | 비선형 HGB
로그매출 R² | 0.792 | 0.895
괴리의 정의
실제 매출 − 유동인구·점포 수로 예측한 매출
양의 괴리: 규모 대비 소비가 강한 목적소비 후보
음의 괴리: 사람이 지나가지만 소비 전환이 약한 통과형 후보
단일 분기 이상치가 아니라 여러 분기에서 같은 방향으로 나타나는지를 확인했다.
MAXIMUS | DATA ANALYTICS PROJECT
7
Notes: 출처: data/processed/flow_sales_gap/model_comparison.csv 및 분석 보고서. Spearman 0.555는 초기 행정동 EDA 결과입니다. R²는 로그매출 기준 분기 홀드아웃 결과입니다.

## Slide 8
08
성능 검증: 높은 점수는 그대로 믿지 않았다
같은 동을 여러 분기 반복 관측하면 성능이 과대평가될 수 있어 공간 홀드아웃을 추가했다
Chart: 
| 분기 홀드아웃 확장모형 | 연도 전진 검증 확장모형 | 미관측 동 공간 홀드아웃
로그매출 R² | 0.99 | 0.981 | 0.747
해석
0.98~0.99
같은 행정동의 과거 패턴을
다음 분기에 설명하는 성능
0.747
처음 보는 행정동에 대한
더 현실적인 일반화 성능
결론: 0.98을 ‘새 동네에도 그대로 적용되는 성능’으로 발표하지 않는다. 목적별 추천은 시간 순 검증과 미관측 목적지 검증을 함께 통과해야 한다.
MAXIMUS | DATA ANALYTICS PROJECT
8
Notes: 출처: data/processed/flow_sales_gap/multi_period_validation. 분기 홀드아웃 0.990, forward-year 0.981, 동 GroupKFold 0.747은 확장 맥락 모형의 로그매출 R²입니다.

## Slide 9
09
목적별 피처와 PATH-v0
하나의 인기순 대신 목적마다 다른 상권 구조와 소비 패턴을 반영한다
목적 | 주요 공급 신호 | 소비 신호 | 2025Q4 1위
식사 | 음식점·제과·주점 | 점심·저녁 매출 | 사직동
카페 | 커피-음료 점포 | 점심·오후 매출 | 성수1가2동
공부 | 독서실·학원·서적·학교 | 점심·오후 매출 | 공릉2동
쇼핑 | 소매 업종·백화점·슈퍼 | 오후·저녁 매출 | 종로1·2·3·4가동
여가문화 | 오락·스포츠·숙박·극장 | 저녁·야간 매출 | 상봉2동
PATH-v0
Purpose-Aware Transit-constrained Heuristic
점수 = 목적 공급 신호 70% + 직전 분기 소비 신호 30%
동시점 매출은 설명용으로 분리하고, 순위 입력에는 직전 분기 소비 신호만 사용해 누수를 막았다. 이 규칙기반 점수는 B078 학습모형과 비교할 기준선이다.
MAXIMUS | DATA ANALYTICS PROJECT
9
Notes: 출처: data/processed/purpose_features 및 data/processed/purpose_rankings/path_v0_purpose_rankings_latest.csv. PATH-v0는 학습모형이 아니라 투명한 기준선입니다.

## Slide 10
다음 단계
현재 만든 후보지·피처·베이스라인 위에 실제 목적지 선택모형을 쌓는다
01
B078 전체 원본 확보
250m OD를 행정동·시간·연령·목적으로 집계
02
목적지 선택 데이터마트
출발지 조건마다 30분 이내 후보지를 생성
03
학습·검증
Conditional Logit, LightGBM/CatBoost와 PATH-v0 비교
04
설명 가능한 추천
SHAP·근거 문장·불확실성으로 결과 제시
평가 지표: Recall@5 · NDCG@5 · MRR · 출발지 조건별 paired bootstrap 95% CI
막시무스는 지도 검색 결과를 반복하는 서비스가 아니라, 접근 가능한 선택지와 그 순위 근거를 데이터로 제시하는 분석 프로젝트다.
MAXIMUS | DATA ANALYTICS PROJECT
10
Notes: 향후 계획. 모델 평가 기준은 docs/analysis_roadmap.md에 정의한 시간 순 검증 및 ranking 지표를 따릅니다.